Validacija i primena GC-MS metode za određivanje halosirćetn kiseline u pijacoj vodi

LUCAS U R CHIAVELLIa*, LUANA C FIGUEIREDOb, RAFAELA T R ALMEIDAa, THIAGO CLAUSa, SWAMI A MARUYAMAa and WILLIAN F COSTAa

aState University of Maringa, Department of Chemistry, Av. Colombo, 5790, 87020-900. Maringá, Paraná State, Brazil.

bFederal University of Technology-Paraná, Apucarana, Paraná State, Brazil.

Obično, fabrike za tretman voda hlorom ili natrijum hipohloritom, tokom dezinfekcionog procesa, obezbeđuju odsustvo patognih orgnizama u vodi. Ipak, hlor može reagovati sa organskom materijom i dovesti do formiranja potencijalno karcinogenih sporednih proizvoda, kao što su halosirćetne kiseline (HAA). Nekoliko zemalja reguliše nivoe ovih kiselina u vodi.. Stoga, se njihove koncentracije moraju pratiti sa najvećom mogućom tačnošću. U tom cilju, validirana je metoda gsane hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC-MS) i primenjena za određivanje HAA u uzorcima voda javnog servisa grada Maringá, Paraná State u Brazilu. Bliske recovery vrednosti merenja iz dva perioda u toku dana, ukazuju na visoku tačnost metode.  Granice detekcije (LOD = 0,42 μg L-1) i kvantifikacije (LOQ = 1.40 μg L-1) su zadovoljavajuće za analizu dihlorsirćetne kiseline (DCAA). Recovery vrednosti za devet halosirćetnih kiselina su u opsegu 69,9-107,3%. Dobijena je dobra ponovljivost za dva analizirana perioda u toku dana s obzirom da su dobijene  su bliske vrednosti relativne standardne devijacije (RSD).