ИЗВОД

МОДЕЛОВАЊЕ РАВНОТЕЖЕ ПАРА-ТЕЧНОСТ БИНАРНИХ СМЕША УГЉЕН ДИОКСИДА И РАСХЛАДНИХ ФЛУИДА ПРИМЕНОМ ВЕШТАЧКИХ НЕУРОНСКИХ МРЕЖА

Циљ овог рада је анализа могућности примене вештачких неуронских мрежа (ANN) за предсказивање вредности притисака у тачки кључања и тачки росе, бинарних смеша расхладних флуида са CО2, у опсегу температура 263.15-367.30 К и притисака 0.18-9.09 МPа. За испитивање, валидацију и проверу модела на бази неуронских мрежа коришћена су девет различитих бинарних смеша CО2 са расхладним флуидима, са укупно 503 експериментална податка за равнотежу пара-течност (VLЕ). Развијени ANN модел се користи за корелисање притисака у тачки кључања и тачки росе у зависности од редуковане температуре, критичног притиска, фактора ацентричности расхладног флуида и удела CО2 у обе фазе. Поступком пробе и грешке изабрана је трослојна неуронска мрежа са четрнаест неурона у скривеном слоју за предсказивање вредности притиска, уз следећа одступања: МSЕ грешка је 0,0133, ААRD грешка је 2,79%, RМSЕ грешка је 0,1153 и са вредношћу R2 од 0,99836. Резултати су показали да се неуронска мрежа може користити за прецизно предсказивање равнотежних података пара-течност у смешама расхладних флуида и CО2.